## Slide 1
작성 | 검토 | 승인
www.greenitkr.com
리더기용 사용자 카드 발급 매뉴얼
품질관리팀
출입 카드 발급 매뉴얼
※ 해당 기능은 VIACS v2.10.0 버전부터 사용 가능합니다.

## Slide 2
카드 초기화 방법 1
www.greenitkr.com
초기화할 카드를 카드 리더기에 꼽고 [스마트카드 초기화]
프로그램을 실행시킨다.
Connect 버튼을 눌러 리더기에 꼽힌 카드정보를
불러온다.
Connect 불량이 발생되면 빨간색으로 경고문구가
나온다. 이때 카드를 리더기에서 뺏다가 다시 꼽는다.
정상적으로 연결되면 Connect successful. 문구가
나온다.
카드 리더기

## Slide 3
카드 초기화 방법 2
www.greenitkr.com
※ Package에서 작업을 할 때 빨간색으로 경고문구가 나온다. (참고1)
Refresh를 눌러 A0 00 00 00 03 53 50 값만 나온다면
정상적으로 작업이 된 것이다.
Applet 메뉴에서 Refresh를 눌러 카드에 등록된
정보를 불러오고 Remove All을 눌러 정보를 삭제한다.
동일하게 Package 메뉴에서 Refresh를 눌러 카드에
등록된 정보를 불러오고 Remove All을 눌러 정보를
삭제한다.
[[[ 출력된 경고문구 ]]]
참고1.

## Slide 4
카드 초기화 방법 3
www.greenitkr.com
Manager 메뉴에서 Cap File을 눌러 카드에 등록할
Cap 파일을 불러온다.
※ 이때 카드 종류에 맞게 Cap 파일을 선택한다. (참고2, 참고3)
Download 버튼을 눌러 Cap 파일을 카드에 넣어준다.
정상적으로 들어갔으면 다음과 같은 문구가 나온다.
(참고4)
참고4. 정상 문구
참고2. Cap File
참고3. 카드 별 Cap File

## Slide 5
카드 초기화 방법 4
www.greenitkr.com
참고5. 정상 문구
Install 버튼을 눌러 Cap File을 설치한다.
9. Install 설정창이 뜨면 Parameter에 “05”를
CVM Mangement에 체크를 해준다.
정상적으로 인스톨되면 다음과 같은 문구가 나온다.
(참고5)

## Slide 6
카드 초기화 방법 5
www.greenitkr.com
11. 카드가 정상적으로 초기화 되었으면 Reader 메뉴로
돌아와서 Disconnect 버튼을 눌러 연결을 끊고
카드리더기에서 카드를 분리해 준다.
카드리더기에서 카드 분리

## Slide 7
카드 정보 삽입 준비
www.greenitkr.com
My SQL Workbench를 실행시켜서 SQL 서버를
실행시킨다.
프로그램을 종료시키지 말고 최소화 시켜준다.
3. 다음 작업으로 넘어간다.

## Slide 8
카드 정보 삽입 1
www.greenitkr.com
카드리더기에 업체정보가 담긴 Master 카드를 꼽고
GreenITIssuer 프로그램을 실행시킨다.
※ 이때 연결이 불량하면 경고창이 뜬다. (참고 6)
참고6. 연결 불량 경고창
User ID와 Password를 입력한다.
User ID : admin
Password : admin
정상적으로 로그인되면 업체 정보 관리 메뉴에서 카드에
등록할 업체를 선택한다.
※ 신규 업체면 업체 정보 생성을 눌러 업체 정보를 등록한다.
< Master 카드>

## Slide 9
카드 정보 삽입 2
www.greenitkr.com
ID Card 발급 메뉴로 들어가서 엑셀 파일 가져오기를
누른다.
창이 새로 열리면 카드에 넣을 정보가 입력된 엑셀파일을
불러온다.

## Slide 10
카드 정보 삽입 3
www.greenitkr.com
정보를 집어넣을 카드를 SMART-SID에 집어넣는다.
카드는 IC칩이 안쪽으로 가도록 하고 대량일 경우 차례로 쌓아준다.
※ 카드 투입구, 인쇄 순서 (하단 투입카드부터 상단 카드 순)
※ 카드 발급처, 완료시 카드가 순차적으로 쌓인다.
※ 안내 문구 확인 필수 ※

## Slide 11
카드 정보 삽입 4
www.greenitkr.com
8. 템플릿 선택에서 “가로 기본 양식”을 선택하여
불러온 엑셀의 정보가 나오는지 확인한다.
9. 카드에 집어넣을 정보를 선택한 뒤 “선택 발급＂을
눌러준다.
※ 대량 발급이면 정보를 모두 선택하고 전체 발급을 누른다.
상단 정보부터 순차적으로 카드에 입력된다.
카드 발급이 완료되면 안내 문구가 나온다.
확인을 눌러 마무리 한다.

## Slide 12
정리
www.greenitkr.com
작업이 완료되면 첫번째로 카드리더기에서 Master 카드를 분리한다.
Master 카드는 제자리에 정리하여 준다.
SMART-SID의 전원을 종료하고 정리한다.
카드리더기도 제자리에 정리하여 준다.