## Slide 1
작성 | 검토 | 승인
www.greenitkr.com
스마트카드 리더기 펌웨어 업데이트 매뉴얼
품질관리팀
스마트카드 리더기 펌웨어
업데이트 매뉴얼

## Slide 2
준비 사항 (벽부형)
www.greenitkr.com
스마트카드 리더기(벽부형)
아답터
전원 케이블(6Pin)
Data 케이블(8Pin)
20Pin Data to USB
- DC12V
- 1A

## Slide 3
준비 사항 (프레임형)
www.greenitkr.com
스마트카드 리더기(프레임형)
아답터
전원 케이블(8Pin)
Data 케이블(5Pin)
20Pin Data to USB
- DC12V
- 1A

## Slide 4
결선 방법
www.greenitkr.com
벽부형 연결 Port
정상 동작 시
주의) 정상 동작 시 적색LED
점등 확인
- 녹색LED 점등 시 재연결
전원
Data
프레임형 연결 Port
전원
Data

## Slide 5
업데이트 방법1
www.greenitkr.com
스마트카드 리더기에 연결된 Data Cable 반대쪽
USB Port를 컴퓨터에 연결한다.
STM32 ST-LINK Utility 프로그램을 실행시킨다.

## Slide 6
업데이트 방법2
www.greenitkr.com
Target 메뉴를 열어 Connect를 실행한다.

## Slide 7
업데이트 방법3
www.greenitkr.com
연결된 스마트카드 리더기가 불러와지면 다음과 같은
화면이 나온다.

## Slide 8
업데이트 방법4
www.greenitkr.com
다시 Target 메뉴를 열어 Program & Verify를
실행시킨다.
Download라는 창이 뜨면 [Browse]버튼을 눌러
펌웨어 파일을 불러온다.
폴더창이 뜨면 원하는 펌웨어(.Bin) 파일을 선택한다.
[Start] 버튼을 눌러 업데이트를 진행한다.

## Slide 9
업데이트 방법5
www.greenitkr.com
업데이트가 성공하면 상태표시줄에 다음과 같은 문구가
나온다.

## Slide 10
업데이트 방법6
www.greenitkr.com
다시 Target 메뉴를 열어 Disconnect를 실행시킨다.
상태표시줄에 다음과 같은 문구를 확인한다.
컴퓨터에 연결된 스마트카드 리더기를 분리한다.